## Slide 1: AVR-kurs dag tre

## Slide 2: Dagsplan
Kommunikasjonsprotokoller
  TWI / I2C
  SPI
Ryddigere kode

## Slide 3: TWI
Two Wire interface
Implementasjon av I2C
  Inter-Integrated Circuit
Kommunikasjon mellom enheter
Slavemodell

## Slide 4: TWI
SDA, SCL
  Koblet til Pullup-motstand
Kontroller styrer klokken
Data på SDA
  R/W
  Linjen trekkes til 0V
Enhetsadresser

## Slide 5: TWI – Kommunikasjon
Nå kommer en melding

## Slide 6: TWI – Kommunikasjon
0x02, jeg har data til deg

## Slide 7: TWI – Kommunikasjon
Registeradresse

## Slide 8: TWI – Kommunikasjon
Ok! (ACK)

## Slide 9: TWI – Kommunikasjon
La oss starte på nytt

## Slide 10: TWI – Kommunikasjon
0x02, jeg vil ha informasjon

## Slide 11: TWI – Kommunikasjon
Ok! Her er data fra registeret du forespurte

## Slide 12: TWI – Kommunikasjon
Ok! (Ack)
Kommunikasjon over.

## Slide 13: På Explorer
Fra Curiosity Nano Explorer User Guide(Hentet 18.03-26)

## Slide 14: SPI – Serial Peripheral Interface
For kommunikasjon med periferi-enheter
Bruker fire pinner
  MOSI (COPI)
  MISO (CIPO)
  SS (CS)
  CLK
Kontroller styrer klokke og starter datatransaksjon

## Slide 15: SPI
Symmetrisk dataoverføring
SS/CS blir lav
Data klargjøres og overføres på klokkeslagene
Adem Güdük, Hentet fra https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
Hentet 18.03-26

## Slide 16: Ryddig prosjekt
Lang kode er uleselig
  Vanskelig å finne funksjoner
  Må lete etter riktig logikk
Biblioteker er nyttige
Løsning: Del i flere filer
Logisk fil/mappe-struktur
Funksjoner med beskrivende navn
  Aldri skriv en kodeblokk to ganger

## Slide 17: Eksterne filer
To typer filer
  Headerfil (.h)
  Kildefil (.c)
Headerfil erklærer funksjoner og variabler
  Forteller kompilatoren at de eksisterer, input og output
  Limes praktisk talt inn i fil når de inkluderes
Kildefil inneholder all kode
  Kildefilen kompileres for seg selv, men kobles sammen med main.c i linker-trinnet av byggeprosessen
  Viktig å inkludere tilhørende .h fil

## Slide 18: Headerfiler - tips
#ifndef sjekker om pre-kompilatoren allerede har definert filnavnet
Om filnavnet allerede er definert tyder det på at headerfilen allerede er inkludert
Hindrer problemer

## Slide 19: Filstruktur
.h og .c bør ligge sammen
Funksjoner som hører sammen i samme fil
  Driverfunksjonene per enhet
  Funksjoner som hører til samme funksjonalitet eller modul
Typisk /src-mappe
Logisk mappestruktur
  Eks drivere, mellomvare
  Andre skal kunne finne frem

## Slide 20: Biblioteker
Forhåndsskrevet kode
Generelle funksjoner
Slipper å skrive selv, andre har laget
Eks:
  Drivere
    Sensorer, aktuatorer
  Implementeringer av protokoller
    HTTP, I2C, MQTT, Bluetooth

## Slide 21: Dagens oppgave
Litt I2C kommunikasjon
Bruk av biblioteker
Legg til I2C-Host komponent
  Endre navn til I2C-Host
  Pass på at Host lib er TWI0
  Skru på Interrupt Driven, interrupts for Read og Write og globale interrupts
Vis status på knapper om dere har tid