## Slide 1: AVR-kurs dag to

## Slide 2: Dagens plan
Interrupts
Analog til Digital-omformere
Timere/Tellere
  Presis kommandoutføring
  Pulsviddemodulering (PWM)
UART
  Seriell debugging

## Slide 3: Interrupts
Signal fra en periferienhet, hendelse
Høy prioritet, umiddelbar respons
Eks
  Sende data når inngang blir høy
  Lese ADC med jevne mellomrom(timer)
Unngår polling

## Slide 4: Interrupt vektor
Hvordan man bestemmer hvilken funksjon som utføres ved hvilken interrupt
Tilsvarer en dedikert adresse i minnet
Periferienhet_vektornavn_vect
Vektornavn finnes i beskrivelsen for hver periferienhet
Funksjoner bør være korte, «flagg» kan vurderes

## Slide 5: Interrupt vektor – Eksempel
OVF – Overflow i TCA0 periferienheten

## Slide 6: Aktivering - MCC

## Slide 7: Aktivering - Kode

## Slide 8: Analog til Digital omformer
Måler spenning på en Input-pinne
12-bits oppløsning – 1.2mV presisjon 0-5V
Måler i forhold til justerbar VREF
Kan gi interrupt når den har målt ferdig
  Også om målingen er over/under/mellom referanseverdier

## Slide 9: Virkemåte
Successive approximation (SAR)
Bruker en DAC for å tilnærme seg verdien i mindre steg
Animasjon av Uwezi,
https://en.wikipedia.org/wiki/Successive-approximation_ADC (hentet 13.03.2026)

## Slide 10: Konfigurering - MCC
Legg til ADC som komponent

## Slide 11: Konfigurering - MCC
Velg oppløsning og inngang
  Hvilken digitalpinne hver Ain er koblet til dukker opp nederst på skjermen, og finnes i databladet

## Slide 12: Konfigurering - MCC
Interrupts og grenseverdier
  Over nedre grenseverdi
  Under øvre grenseverdi
  Mellom grenseverdiene
  Større enn øvre eller mindre enn lavre grenseverdi

## Slide 13: Konfigurering - MCC
Sette prescaler
  Justerer hvor raskt målingen utføres

## Slide 14: Kode
MCC genererte funksjoner

## Slide 15: Teller/Timer
Tre typer
Vi fokuserer på type A (TCA0 og TCA1)
16-biters register
  Kan deles i to 8-bit tellere
Verdien økes med 1 ved gitte tilfeller
Tellerverdien kan leses av manuelt, eller automatikk kan gjennomføres når den når visse verdier

## Slide 16: Teller
Betegnes som regel når registeret øker verdi ved gitte hendelser
Konfigureres gjennom eventsystem
Eks.
  Tell antall knappetrykk og utfør kommando etter 20 trykk

## Slide 17: Timer
Teller per n klokkeslag
Egen klokke, skjer automatisk
Perioden settes i TCAn.PER-register
  Overflow-vektor

## Slide 18: Timer – Prescaler
Timeren teller opp per n klokkeslag
Lengre periode, lavere oppløsning
Flere interrupts, presis utføring av kommandoer

## Slide 19: Timer – PWM
Pulsviddemodulering
Stiger jevnt fra 0 til TCAn.PER
Utang n høy når CNT under CMPn
En PWM-utgang per CMP-kanal
  Tilsvarende porter finnes i PORTSMUX-register

## Slide 20: Timer
Skru på timer
16/8-bit
Prescaler
Telleretning

## Slide 21: Timer
Bølgegenerering?

## Slide 22: Timer
Skru på CMPn-kanal
Still inn CMPn-verdi

## Slide 23: Timer
Skru på interrupts

## Slide 24: Timer
Utgang velges i pin-grid view
  WOn tilsvarer CMPn

## Slide 25: USART/UART
Universal (Synchronous/)Asynchronous Reciever-Transmitter
Seriell kommunikasjonsprotokoll
Rx og Tx (Full Duplex) eller én leder(Halv Duplex)
Forhåndsgitt baud
  Baud = bits/sekund
Sende informasjon til bl.a PC
Notes: Bemerk at en seriell kommunikasjonsprotokoll sender data bitvis, en og en

## Slide 26: USART for feilsøking
Skrive data til seriell monitor på PC
VIKTIG: USART3-dependency
  Den som er koblet til USB
  Vises i CNano Schematic
MCC innebygde drivere, printf()
Motta på PC
  MPLAB Data visualizer
  VScode Serial Terminal utvidelse

## Slide 27: UART til PC
Legg til UART-komponent
Tips: UART Example er en god ressurs for oppsett

## Slide 28: UART til PC
VIKTIG: Velg UART3
TX og RX, PB0 og 1

## Slide 29: UART til PC
Velg Baud
  9600 og 115200 er vanlig
Datalengde
Parity
Printf to UART forenkler sending